## Slide 1: Video
Multimediji
Tehnološki fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci

## Slide 2: Uvod
Video je tehnologija elektronskog snimanja, procesiranja, memorisanja, prenosa i rekonstrukcije sekvence mirnih slika koje predstavljaju scenu u pokretu.
Počeci vezani za razvoj televizije
1923 – prvi prenos TV signala
1936 – početak emitovanja redovnog TV programa
1954 – početak emitovanja TV programa u boji
  kompatibilnost: crno-bijeli televizori su mogli da koriste samo luminansu, a informaciju o boji su odbacivali
1970/80-te – digitalna oprema za video produkciju
1982 – CCIR 601 (ITU-R BT.601) standard za digitalno kodovanje videa
1988 – ustanovljena MPEG radna grupa (MPEG i H.26x standardi)
1990 – ITU-R BT.709 standard za format televizije visoke definicije (HDTV)
1990 – RAI prenosi utakmice svjetskog prvenstva u visokoj definiciji
1996 – prvo javno emitovanje HDTV programa u SAD
20xx – prestanak emitovanja analognog TV programa i prelazak na digitalni

## Slide 3: Karakteristike video sistema
Format slike
Sistem skeniranja
  Progresivno
  Sa preplitanjem
Frekvencija osvježavanja
Broj linija po frejmu
Skup električnih standarda
  Analogni/digitalni signali kojima se prenosi video
Računarska reprezentacija
  Odmjeravanje/rezolucija
  Format piksela
Kodovanje boje

## Slide 4: Karakteristike video sistema Format slike (aspect ratio)
Odnos širine i visine slike
  Standard Definition TV – 4:3
  High Definition TV – 16:9
  Bioskop: 1,85:1 i 2,39:1

## Slide 5: Karakteristike video sistema Broj linija
Kod analognog videa slika se ispisuje liniju po liniju
Signal se prenosi i za vrijeme blanking intervala
Ukupan broj linija je veći od broja linija koje se prikazuju na ekranu (aktivnih linija)
  Zatamnjene linije se koriste za sinhronizaciju, prenos stereo audio signala, titlova,...
Broj aktivnih linija (vertikalna rezolucija) – LA
  Efektivna rezolucija je nešto niža
  Kellov faktor je eksperimentalno određen faktor za koji se smanjuje rezolucija zbog preklapanja spektra
    LCD/plazma: 0,9
    CRT: 0,7

## Slide 6: Osvježavanje ekrana
Izmjenjivanje slika (frejmova) velikom brzinom stvara iluziju pokreta na slici
Ekrani emituju svjetlost samo dio vemena (frame time)
Učestanost kojom se ispisuju slike je frekvencija osvježavanja (flash/refresh rate)
  Preniska frekvencija osvježavanja uzrokuje treperenje slike (flicker)
  Potrebna frekvencija zavisi od osvjetljenja ambijenta i ugla gledanja
  Uobičajene vrijednosti od 50-60 Hz naviše

## Slide 7: Tehnike skeniranja
Progresivno (progressive) skeniranje
  Prikaz slike se dobija ispisivanjem čitave slike u jednom prebrisavanju ekrana
  Koristi se kod računarskih monitora/displeja
Skeniranje sa preplitanjem (interlaced)
  Slika se prikazuje u dva prebrisavanja ekrana
  U jednom se prikazuju parne, a u drugom neparne linije – dva polja
  Uvedeno zato što nije bilo moguće prenijeti čitav frejm dovoljno brzo da bi se izbjeglo treperenje slike
  Tradicionalno se koristi u televiziji
  Dominira i u HDTV sistemima

## Slide 8: Skeniranje sa preplitanjem
Frame/slika se sastoji od dva polja
Polje sadrži samo neparne, odnosno, parne linije
Slika se dobija iz dva prebrisavanja ekrana
Moguće je smanjiti frekvenciju osvježavanja
Polako se povlači iz upotrebe
Notes: Linije skeniranja nisu horizontalne zato što je naponski nivo nizak pa se elektronski zrak s vremenom pomjera prema dole.

## Slide 9: Digitalni video
Mogućnost direktnog slučajnog pristupa (što je dobro za nelinearno editovanje – montažu),
Nema gubitka kvaliteta pri presnimavanju,
Bolja otpornost na šum,
Jednostavna enkripcija,
Slika se ne ispisuje pomoću elektronskog topa
Nema potrebe za zatamnjivanjem i sinhronizacionim impulsima,
  Interval zatamnjivanja nije izbačen – koristi se za prenos audio signala, titlova, informacija za ispravljanje grešaka

## Slide 10: Prikaz pokreta
Odmjeravanje po tri ose:
  Horizontalna
  Vertikalna
  Vremenska

## Slide 11: Karakteristike videa Gustina odmjeravanja
Broj kolona slike (broj uzoraka po aktivnoj liniji) – SAL
Broj redova slike (aktivnih linija) – LA
Format piksela
  ITU-R BT.601 (SDTV) – pravougaoni pikseli
  ITU-R BT.709 (HDTV) – kvadratni pikseli
Broj kolona = broj redova * format slike
  Npr. format slike 4:3, 480 horizontalnih linija
  480 * 4 : 3 = 640

## Slide 12: Primjeri standardnih dimenzija slike
Notes: Postoje i frejmovi sa višom rezolucijom (UHDTV): 4k (3840 × 2160) ili 8k (7680 × 4320)

## Slide 13: Kodovanje boje u videu
U počecima kolor televizije signal je razdvojen na luminantnu i hrominantnu komponentu kako bi se obezbijedila kompatibilnost sa starijim (crno-bijelim) prijemnicima
Razdvajanje luminantne i hrominantne informacije je bliže ljudskoj percepciji slike
  Omogućava efikasnije kodovanje signala
YIQ, YUV i YCbCr kolor-modeli

## Slide 14: HTML5 video
HTML5 posjeduje standardno rješenje za reprodukciju video fajlova
Prije HTML5 nije postojalo standardno rješenje za reprodukciju video fajlova na web stranicama
  Morao se koristiti plug-in (npr. Flash)
Za reprodukciju video fajla koristi se <video> tag
Podržani tipovi video fajlova:
  MPEG-4/H.264 AVC – video/mp4
  WebM – video/webm
  Ogg – video/ogg

## Slide 15: MPEG-4/H.264 AVC video
Formalno MPEG-4 ili H.264 Part 10, Advanced Video Coding (AVC)
Ekstenzija .mp4
ITU-T Video Coding Experts Group i ISO/IEC JTC1 Moving Picture Experts Group, 2003. godine
Kompresija sa gubicima
Dobar kvalitet slike na dvostruko manjim brzinama od ranijih standarda (MPEG-2, H.263, MPEG-4 Part 2)
Koriste ga YouTube, Vimeo, HTML 5, Adobe Flash Player, Blu-ray, HDTV,...

## Slide 16: Softver za konverziju formata
Popularne besplatne opcije:
  Miro Video Converter (www.mirovideoconverter.com) – konverzija različith audio i video formata
  Online-Convert (http://www.online-convert.com/) – online konvertor različitih formata (uključujući audio i video)

## Slide 17: Video primjer
<audio src=“mobile.mp4”>
Čitač ne podržava video element.
</audio>
src ukazuje na video fajl
Tekst između <video> i </video> tagova će se ispisati ako čitač ne podržava <video> element
Umjesto teksta može da se stavi link za download ili da se uključi Flash player za reprodukciju video fajla
Ovaj primjer sam za sebe nije pretjerano koristan jer korisnik nema načina da pokrene video

## Slide 18: Atributi video elementa
controls atribut dodaje kontroleautoplay reprodukcija počinje čim se učita stranica. Ovo može biti naporno za korisnike – pazite kada koristite
loop – reprodukcija traje u petlji. I ovo može biti naporno za korisnike, pogotovu ako nemaju kontrole da ga isključe
muted – predefinisano stanje je nečujno
preload prethodno učitavanje video fajla
  preload=“none” nema prethodnog učitavanja. Učitavanje će početi kada korisnik klikne Play
  preload=“metadata” učitava metapodatke (npr. trajanje, dimenzije,...). Učitavanje će početi kada korisnik klikne Play
  preload=“auto” čitač odlučuje šta će učitati. Ovo je predefinisana vrijednost.

## Slide 19: Reprodukcija video fajla iz različitih izvora
Ne podržavaju svi čitači (naročito stariji) sve audio formate
Npr. provjera koliko je podržan MP4 format
  http://caniuse.com/#feat=mpeg4
Moguće je zadati više video fajlova u različitim formatima koristeći <source> element
  Čitač će iskoristiti prvi prepoznati format
  <video controls>
    <source src=”mobile.ogg” type=”video/ogg”>
    <source src=”mobile.mp4” type=”video/mp4”>
    <source src=”mobile.webm” type=”video/webm”>
  </video>

## Slide 20: Kontrola videa pomoću Javascripta
<video id="moj_video" controls>
<source src="mobile.mp4" type="video/mp4">
</video>
Referenca na video element
var video = document.getElementById('moj_video');
Pokretanje i pauziranje videa
  video.play()
  video.pause()
Kontrola vremena
  video.currentTime = 0
Kontrola izgleda
  video.controls = 0